เทคนิคการปฏิบัติงานจราจร

การควบคุมสัญญาณไฟจราจร

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสัญญาณไฟจราจร

สัญญาณไฟจราจร ( TRAFFIC   SIGNALIZATION) หมายถึง   สัญญาณไฟสำหรับให้ผู้ใช้ทางปฏิบัติตามสัญญาณนั้น  อาจเป็นสัญญาณไฟทางแยก  หรือสัญญาณไฟทางข้ามหรือสัญญาณไฟกระพริบ  หรือสัญญาณไฟควบคุมช่องเดินรถ  หรือสัญญาณไฟเตือนอื่น ๆ

(ตามข้อกำหนดกรมตำรวจ   เรื่องสัญญาณจราจร   เครื่องหมายจราจรและความหมายของสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร   ข้อ   3   เมื่อวันที่  24  เมษายน  2522  ออกตาม  พ.ร.บ.จราจรทางบกพ.ศ.2522  “สัญญาณไฟจราจร   หมายถึง   โคมสัญญาณไฟที่ใช้ควบคุมการจราจร  มีขนาดและติดตั้งหรือทำให้ปรากฏไว้ในทาง   ในลักษณะที่ทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้ที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาณมองเห็นได้โดยชัดเจน  การติดตั้งโคมสัญญาณไฟจราจรต้องประกอบด้วยดวงโคมอย่างน้อยสามดวง  โดยมีโคมสัญญาณไฟจราจรสีแดงอยู่ตอนบนหรือด้านขวาของผู้ขับขี่หรือผู้ต้องปฏิบัติตามสัญญาณโคมสัญญาณไฟจราจรสีเหลืองอำพันอยู่ตอนกลาง   และโคมสัญญาณไฟจราจรสีเขียวอยู่ตอนล่างหรือด้านซ้ายมือของผู้ขับขี่   หรือผู้ที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาณ   ในบางกรณีอาจมีโคมสัญญาณไฟจราจรลูกศรเขียวประกอบได้ ”)

ระบบสัญญาณไฟจราจร    หมายถึง   ระบบการควบคุมและการทำงานของสัญญาณไฟจราจรด้วยอุปกรณ์และส่วนประกอบ

สัญญาณไฟจราจร (TRAFFIC   SIGNALIZATION )   ประกอบด้วย 3 สีคือ

สีเหลืองอำพัน  ( AMBER )   หมายถึง   การเตือนให้ผู้ขับขี่ชลอความเร็ว   เพิ่มความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้นในบางครั้งให้หยุดเมื่อเห็นว่าจะไม่ปลอดภัย

สีแดง  (RED)  หมายถึง  การบังคับให้ยวดยานทุกคันหยุด

สีเขียว  (GREEN)  การอนุญาตให้ยวดยานแล่นผ่านไปได้

(ตามพ.ร.บ.จราจรทางบก   พ.ศ.2522  มาตรา   22,23   ระบุให้ความสำคัญว่า  “ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจร  ที่ปรากฏข้างหน้าในกรณีต่อไปนี้  คือ

(1)  สัญญาณจราจรไฟสีเหลืองอำพัน   ให้ผู้ขับขี่เตรียมหยุดรถหลังเส้น  ให้รถ             หยุดเพื่อเตรียมปฏิบัติตามสัญญาณที่ปรากฏต่อไปดังกล่าวใน  (2)  เว้นแต่ผู้ขับขี่ได้เลยเส้นให้รถหยุดไปแล้วให้เลยไปได้

(2)  สัญญาณจราจรไฟสีแดง หรือ.......”หยุด ”ให้ผู้ขับขี่หยุดรถหลังเส้นให้รถ      หยุด

(3)  สัญญาณจราจรไฟสีเขียวหรือ.......”ไป ”ให้ผู้ขับขี่ผ่านไปได้  เว้นแต่จะมีเครื่องหมายจราจรกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

(4)   .........

(5)   สัญญาณจราจรไฟกระพริบสีแดง  ถ้าติดตั้งอยู่ที่ทางร่วม  ทางแยกใดเปิดทางให้ผู้ขับขี่มาทางด้านนั้นหยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด   เมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่เป็นการกีดขวางการจราจรแล้ว  จึงให้ขับรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง

(6)   สัญญาณจราจรไฟกระพริบสีเหลืองอำพัน   ถ้าติดตั้งอยู่ที่   ณ   ที่ใด   ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วของรถลงและผ่านทางเดินรถนั้นไปด้วยความระมัดระวัง)

สัญญาณไฟจราจร  (TRAFFIC   SIGNALIZATION )  สามารถจำแนกได้เป็นประเภทดังนี้

1)   ชนิดตั้งเวลาล่วงหน้า  (PRE – TIMED  OR  FIXED- TIME)  เป็นสัญญาณไฟที่เปิดแบบมีรอบสัญญาณไฟคงที่(CONSTANT  CYCLE )  ทุกครั้ง

2)   ชนิดกึ่งอัตโนมัติ  (SEMI- ACTUATED ) เป็นแบบที่ตั้ง  ณ  ทางแยกซึ่งมีทางเอก (MAJOR)  และห่วงโท  ( MINOR )  โดยติดตั้งตัววัด(DETECTOR) ที่ทางโทของทางแยก  เมื่อมีรถทางเอกจำนวนมากจะได้สัญญาณไฟเขียวโดยตลอด   เว้นแต่มีรถที่ทางโทมาถึงทางแยกหรือครบรอบของทางโทที่ตั้งไว้

3)   ชนิดอัตโนมัติ( FULLY  ACTUATED ) เป็นแบบที่ติดตั้งตัววัด( ETECTOR)ที่ทุกขา(LEGS)  ของทางแยก  เพื่อเปิดสัญญาณไฟสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหลของรถบนถนนทุกด้าน

4)   ชนิดวัดปริมาณความหนาแน่น   (  VOLUME – DENSITY  OR  FLOWCONCENTRATION )  เป็นแบบที่มีตู้ควบคุม ( CONTROLLER)  สามารถส่งสัญญาณการตรวจวัดปริมาณรถไปยังคอมพิวเตอร์กลาง ( CONTROL   COMUTER )  เพื่อควบคุมการไหลเวียนของโครงข่ายถนนทั้งโครงข่าย  และสามารถให้ลำดับความสำคัญของรถต่างชนิดกันได้  เช่น  รถฉุกเฉิน  รถประจำทาง  เป็นต้น

.	สัญญาณไฟจราจร( TRAFFIC  SIGNALIZATION )  สามารถนำมาใช้งานได้ดังนี้

1)   สัญญาณควบคุมการจราจร( TRAFFIC  CONTROL  SIGNAL )  ใช้ควบคุมการจราจรบริเวณทางแยกต่าง ๆ

2)   สัญญาณไฟสำหรับคนข้าม ( PEDESTRAIN  SIGNAL )  เป็นสัญญาณไฟที่ใช้ควบคุมยานพาหนะและคนเดินถนนบริเวรทางข้าม  ซึ่งอาจจะติดตั้ง  ณ  บริเวณทางแยก  หรือบริเวณที่มีคนข้ามถนนจำนวนมาก  เช่น  โรงภาพยนตร์  ศูนย์การค้าฯลฯ  เพื่อป้องกันอันตรายแก่คนเดินถนนและลดอุบัติเหตุ  สัญญาณไฟสำหรับคนข้ามมีเฉพาะสีแดงและสีเขียว  บางครั้งใช้ไฟกระพริบสีเหลือง

3)   สัญญาณไฟกรณีพิเศษ  ( SPECIAL  TRAFFIC  SIGNAL )  ได้แก่

-  สัญญาณไฟกระพริบ ( FLASHING  BEACON  SIGNAL )ติดตั้งบริเวณทางข้ามเพื่อเตือนผู้ขับขี่ให้ชะลอความเร็ว

-  สัญญาณไฟควบคุมช่องทางวิ่ง (LANE  USE  CONTROL SIGNAL ) ใช้ในกรณีถนนบางสายมีจำนวนช่องทางวิ่งไม่เท่ากันในแต่ละทิศทาง  และบางช่องทางวิ่งอาจใช้เป็นช่องสลับทิศทาง(REVERSIBLE  LANE )  เพื่อให้ยวดยานแล่นไปมาในช่วงเวลาที่กำหนด

-  สัญญาณไฟสำหรับเปิดสะพาน ( DRAWBRIDGE   SIGNAL)  เป็นสัญญาณไฟเตือนผู้ขับขี่ในกรณีที่มีการเปิดสะพาน

-  สัญญาณไฟสำหรับทางรถไฟตัดผ่าน( RAILROAD  CROSSING  SIGNAL )เป็นสัญญาณไฟเตือนผู้ขับขี่ให้ทราบเมื่อมีรถไฟวิ่งตัดผ่าน

จุดประสงค์ในการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร

การติดตั้งสัญญาณไฟจราจรควบคุมที่ทางแยกจะช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดและทำให้การใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น   และเป็นแนวทางที่สำคัญอันหนึ่งที่ใช้ควบคุมการใช้รถใช้ถนน ในโครงข่าย

จุดประสงค์หลักในการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรอาจจะเป็นข้อหนึ่งข้อใดหรือหลายข้อ  ดังต่อไปนี้

- ลดความขัดแย้งในการจราจร (TRAFFIC  CONFLICTS

- ลดความล่าช้าการจราจร

- เพิ่มความจุถนน

- ลดอุบัติเหตุ

- ลดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ

- อำนวยความสะดวกในการข้ามถนนของคนเดินเท้า  และรถจักรยาน

- ให้สิทธิพิเศษแก่ยวดยานบางประเภทในบางโอกาส  เช่น  รถโดยสารสาธารณะ  รถจักรยาน

- ส่งเสริมให้มีการใช้ถนนตรงตามชนิดของถนนที่กำหนดไว้  เช่น  ลดจุดขัดแย้งและความล่าช้าบนถนนบางสาย  เพื่อดึงดูดให้ผู้ขับขี่หันมาใช้ถนนนั้น  เพื่อลดจำนวนการขับขี่ตามซอยต่าง ๆ ที่ผ่านพื้นที่อยู่อาศัย

9.  ลดความยากลำบาก  และความกดดันในการขับขี่ผ่านทางแยกที่มีการจราจรหนาแน่น

ข้อดี  ของการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร

- การจราจรเป็นไปอย่างมีระเบียบ  ลดปัญหาการติดขัด

- ลดอุบัติเหตุบางชนิด  เช่น  การประสานงาน อุบัติเหตุของคนเดินถนน

- ให้ความปลอดภัยแก่รถทางโทในการผ่านหรือเข้าสู่ทางเอก

- เสริมความมั่นใจให้กับผู้ใช้ยวดยาน

ข้อเสีย  ของการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร

- ทำให้เกิดความล่าช้าบริเวณทางแยก  โดยเฉพาะนอกเวลาเร่งด่วน

- เพิ่มอุบัติเหตุบางประเภท เช่น ชนท้าย

- การติดตั้งสัญญาณไฟในบริเวณไม่เหมาะสมอาจเพิ่มความล่าช้าโดยไม่จำเป็น

- การติดตั้งสัญญาณไฟที่ระยะเวลาไม่เหมาะสมอาจสร้างความล่าช้าและความเบื่อหน่าย

2.การออกแบบสัญญาณไฟจราจร( TRAFFIC  SIGNALIZATION )

คือ  การคำนวณหาระยะเวลาสัญญาณไฟเขียวที่เหมาะสม   สำหรับการจราจรใน ทิศทางต่าง ๆ ที่บริเวณทางแยก

คำต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสัญญาณไฟจราจร

CYCLELENGTH                        -   ระยะเวลาของสัญญาณไฟจราจร 1 รอบ                                                เช่นเริ่มจากเขียวไปเหลืองแดงและกลับมาเขียวอีกครั้ง

STAGE                                        -   คือช่วงเวลาที่เริ่มจากจุดเริ่มต้นของไฟเหลือง     และสิ้นสุด  สุดที่จุดเริ่มต้นของ STAGE ถัดไป

PHASE                                         -    เมื่อขบวนยานพาหนะตั้งแต่ 2 ขบวนได้รับสัญญาณไฟเขียวพร้อมกันเป็นระยะเวลานานเท่ากันขบวนการยานพาหนะเหล่านี้อาจจะมี

PHASE   เดียวกัน  PHASE   ตั้งแต่ 2 PHASE

อาจอยู่เหลื่อมเวลากันระยะเวลาของ PHASE   โดยทั่วไปจะเริ่มจากจุดเริ่มต้นของไฟเขียวและสิ้นสุดที่จุดที่จุดเริ่มต้นของไฟเหลือง

INTERGREEN PERIOD              -   ระยะเวลาจากจุดสิ้นสุดของไฟเขียวของ STAGE หนึ่งไปยังจุดเริ่มต้นของไฟเขียวของ STAGE  ถัดไป เรียกว่า INTERGREEN PERIOD  โดยทั่วไป   INTERGREEN PERIOD ที่สั้นที่สุดจะเท่ากับ 5 นาที  ซึ่งจะเป็นไฟเหลือง 5 นาที ส่วนอีก 2 นาที จะเป็นระยะที่เรียกว่า ALLREDS  PERIOD  กล่าวคือ  รถทุกทิศทางจะได้รับสัญญาณไฟแดง   ใช้ในการประกอบในการพิจารณาเลือก  INTERGREEN PERIOD

DETECTOR                                  -  หมายถึง  ชุดรับสัญญาณการตรวจจับการเคลื่อนไหวอาจเป็นชนิดของลวดทองแดงฝังใต้ผิวการจราจรเพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็ก  หรือ ชนิดใช้ความถี่เสียงสูงติดตั้งอยู่เหนือผิวการจราจรหรือชนิดอื่นใดที่ให้ผลอย่างเดียวกันก็ได้

DETECTOR  SYSTEM	-  หมายถึง  ระบบการตรวจจับการเคลื่อนตัวและหรือปริมาณของยวดยานพาหนะเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในเครื่องรับรถ ( VEHICLEDETECTOR ) ในอดีตจะเป็นแบบสายยางลม ( PNEUMATIC  TUBE )  แต่ปัจจุบันได้มีการใช้ลวดไฟเหนี่ยวนำ

( INDUCTIVE  LOOP )  มาใช้แทน โดยฝั่งไว้ใต้ถนนผิวการจราจร  การเลือกใช้สายนับปริมาณจราจร  ( DETECTOR  LOOP)   จะขึ้นอยู่กับว่าต้องการความสะดวกสบายที่ต้องการ

เครื่องนับรถ  ( VEHICLE  DETECTOR )  สามารถเก็บข้อมูล  ทิศทางอัตราการไหลของการจราจร  ความเร็วและประเภทของยวดยาน ซึ่งสามารถนำไปใช้ในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1.  กำหนดหรือยืดขยายช่วงเวลาไฟเขียวสำหรับแต่ละ   PHASE

2.  ขยายช่วงเวลาที่ทุก ๆ ด้านเป็นไฟแดงหมด

3.  กำหนดและขยายช่วงเวลาไฟเขียว  สำหรับยวดยานบางชนิดที่

ต้องการให้ผ่านได้โดยสะดวก  เช่น  รถประจำทาง  รถบุคคลพิเศษ

4. จุดให้มีคำสั่งด่วนพิเศษ ( HURRY  CALL)

5.  เก็บข้อมูลการไหลของยวดยานเพื่อนำไปใช้ในระบบควบคุมสัญญาณไฟ ระบบโครงข่าย UPC ( URBAN  TRAFFIC  CONTROL )

ลักษณะการเลื่อนไหลของการจราจร( FLOW  CONCEPTS) ประกอบไปด้วย

1)ปริมาณการจราจร (VOLUME)

2)ความเร็ว (SPEED)

3)ความหนาแน่น(CONCENTRATION)

4)ระยะห่างระหว่างรถ (HEADWAY)

การควบคุมการไหลเวียนของการจราจร(CONTROL OF VEHICLE FLOWS)

ในกรณีที่มีการเดินทาง มีความจำเป็นที่จะต้องป้องกันการเกิดอุบัติเหตุมิให้เกิด หรือเกิดขึ้นได้น้อยที่สุด เพื่อให้เกิดการไหลเวียนของการจราจร ดังนั้นจำเป็นที่จะต้องมีการควบคุมมิให้เกิดอันตราย หรือการสดุดต่อการไหลเวียน 4 ข้อคือ

1) การควบคุมการเกิด หรือแนวโน้มที่จะเกิดสถานการณ์ใด ๆ โดยการลดการเคลื่อนที่ของรถ (VEHICLE MOTION)

2) การตรวจสอบหาสาเหตุหรือเงื่อนไข (DETECTION OF CONDITION)

3)เปลี่ยนการบังคับต่อรถ (CHENG FORCES ACTING ON VEHICEL)

4)การลดความเร็วและทิศทางของรถ(CHENG VEHICEL SPEED,DIRECTION )

เช่น การเตือนโดยป้ายเมื่อถึงทางโค้ง การควบคุมคนเดินข้ามถนน ทางร่วมทางแยกที่ตัดเส้นทางจราจร และจุดเสี่ยงต่ออุบัติเหตุฯ

การไหลอิ่มตัว (SATURATION FLOW)

หมายถึง ปริมาณการจราจรสูงสุดที่ผ่านเส้นหยุดที่ทางแยกไปได้ในช่วงสัญญาณไฟเขียว (EFECYIEV GREEN TIME) มีหน่วยนับเป็นปริมาณยวดยานต่อช่อโมง หรือหน่วยยวดยานเทียบรถเก๋ง(PASSENGER CAER UNIT) เริ่มจากการเคลื่อนที่ การเร่งความเร็วเพื่อให้ความเร็วเพิ่มขึ้นคงที่ ปริมาณการจราจรที่สามารถผ่านทางแยกส่วนหนึ่ง จะเสียไปจากประสิทธิภาพของทางแยก ได้แก่สภาพทางกายภาพของถนน ความลาดเอียง (GRADIENT) การจอดรถที่ทางแยก (PARKING) และการเสียเวลาออกตัวของรถ

การออกแบบสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยก

ทางแยกในปัจจุบันที่พบส่วนใหญ่ที่พบเห็นบ่อย ๆ จะมีลักษณะ คือ

1. ลักษณะแบบสามแยก

2. ลักษณะแบบสี่แยก

3. ลักษณะแบบห้าแยก

ขั้นตอนการออกแบบขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก ต่อไปนี้

1. การจัดการจราจรบริเวณทางแยก ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการออกแบบ สัญญาณไฟว่าจะกำหนดให้รถวิ่งในทิศทางใด เมื่อได้สภาพการจัดการจราจรที่ชัดเจน

2. กำหนดจุดติดตั้งเสาสัญญาณไฟและหัวเสาสัญญาณไฟ และตู้ควบคุมสัญญาณไฟในการบังคับให้รถวิ่งในลักษณะใด และตำแหน่งที่ติดตั้งตู้ควบคุมสัญญาณไฟ ซึ่งจะต้องสามารถมองเห็นได้ทั้งหมดบริเวณทางแยก ซึ่งกำหนดเป็นสัญลักษณ์

3. การออกแบบวางท่อร้อยสายเคเบิล, สายเคเบิลสัญญาณไฟ,สายเคเบิลไฟฟ้า ซึ่งตามมาตรฐานกำหนด

4. แบบบ่อพักสายเคเบิล ขนาดเสาสัญญาณไฟ สายเคเบิล ขนาดดวงโคม

สัญญาณไฟ กำหนดเป็นมาตรฐานในการติดตั้ง การออกแบบจังหวะสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยก ขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำงานของตู้ควบคุม ซึ่งปัจจุบันกำหนดได้ 8 จังหวะ ส่วนการติดตั้งอัตโนมัติขึ้นอยู่กับผู้ใช้ใน 8 จังหวะที่มีไว้

การกำหนดให้มีสัญญาณไฟจราจร

-ปัจจัยที่ใช้พิจารณากำหนดให้มีสัญญาณไฟจราจร มีดังนี้

1.ความเร็วของการจราจรที่คาดได้ ปริมาณการจราจร และจำนวนคนเดินเท้าในช่วงเวลา 16 ชั่วโมง นอกจากนี้จะต้องพิจารณาถึงสัดส่วนของยวดยานในช่วงเวลาเร่งด่วน ความสมดุลระหว่างปริมาณการจราจรในถนนสายหลักกับปริมาณจราจรในถนนสายรอง และจุดขัดแย้ง (CONFLICT) ระหว่างรถเลี้ยวกับคนข้ามถนน

2.สถิติของอุบัติเหตุ(จำนวน อัตรา และคุณลักษณะ) และความสัมพันธ์ของอุบัติเหตุกับรูปแบบของพื้นที่บริเวณนั้น

3.ความเป็นไปได้ในการจัดรูปแบบทางแยกในลักษณะต่าง ๆ และแผนผังของทางแยก

4.ทางแยกนั้นอยู่ในพื้นที่การควบคุมสัญญาณไฟเป็นโครงข่าย UPCหรือไม่ และอยู่ใกล้กับทางแยกถัดไปมากน้อยเพียงใด

การควบคุมสัญญาณไฟ

การควบคุมสัญญาณไฟ มี 2 ประเภท คือ

1.การควบคุมสัญญาณไฟแบบเดี่ยว (ISOLATED SIGNAL CONTROL)

ทางแยกที่มีสัญญาณไฟจราจรควบคุมสามารถที่จะทำงานได้เดี่ยว ๆ ไม่ว่า จะเป็นการทำงานแบบกำหนดช่วงเวลา สัญญาณไฟจราจรควบคุม สามารถที่จะทำงานได้เดี่ยว ๆ ไม่ว่า จะเป็นการทำงานแบบกำหนดช่วงเวลาสัญญาณไฟล่วงหน้า (FIXED TIME OPERATION) หรือจัดสัญญาณไฟตามสภาพจริง การควบคุมในลักษณะนี้ จะใช้ในกรณีที่ทางแยกนั้นเป็นทางแยกที่มีสัญญาณไฟจราจรอยู่แห่งเดียวในบริเวณนั้นหรือทางแยกอื่น ๆ อยู่ห่างออกไปมากเกินกว่า 500 เมตร เป็นต้น

2.การควบคุมสัญญาณไฟแบบต่อเนื่อง (LINKED SIGNAL CONTROL) บริเวณในเมืองไม่ควรใช้การควบคุมสัญญาณไฟแบบเดี่ยว (ISOLATED SIGNAL CONTROL) ดังนั้นควรพิจารณาออกแบบสัญญาณไฟแบบต่อเนื่อง ซึ่งจะให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สัญญาณไฟแบบนี้จะเชื่อมต่อกันกับทางแยกใกล้เคียงภายใต้ระบบควบคุมสัญญาณแบบโครงข่าย UPC ( URBAN  TRAFFIC  CONTROL )

การใช้งานอื่น ๆ ของสัญญาณไฟจราจร

สัญญาณไฟกระพริบที่เรียกว่า  “WIG-WAG” ใช้ในการหยุดการจราจรในบริเวณต่าง ๆ เช่นทางรถไฟ บริเวณใกล้กับสนามบิน สถานีดับเพลิง และสถานีฉุกเฉินต่าง ๆ สัญญาณไฟนี้จะประกอบด้วยไฟแดง 2 ดวง ที่อยู่ในแนวขนานกันและกระพริบไป-มา มีไฟเหลือง 1 ดวง อยู่ตรงกลางระหว่างไฟแดงทั้งสอง ขณะที่เริ่มทำงานจะเปิดไฟเหลืองก่อนที่จะมีการเปิดไฟกระพริบสีแดง โดยทั่วไปสัญญาณนี้จะปิดไว้ตลอด จนกว่าจะมีการสั่งให้ทำงาน โดยมือหรือโดยอุปกรณ์อัตโนมัติก็ได้

ในถนนที่มีความเร็วสูง การควบคุมช่องทางจราจรแบบพิเศษ และสัญญาณบอกเหตุอื่น ๆ (INFORMATARY SIGNAL) สามารถใช้เพื่อหยุดการจราจรเมื่อมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นและอาจจะบังคับให้เปลี่ยนช่องทาง ,ลดความเร็ว, เตือนอันตรายหรือบังคับให้ออกที่ทางออกข้างหน้า

สัญญาณอาจจะวางไว้ที่ข้างถนน หรือวางบนทั้งบนช่องทางที่ต้องการ ส่วนมากการดำเนินการแบบนี้จะใช้กับแผนจัดการจราจรตามปริมาณการจราจรซึ่งทิศทางจราจรจะเปลี่ยนไปตามชั่วโมงเร่งด่วน การเปลี่ยนทิศทางนี้จะใช้สัญญาณไฟที่ติดตั้งไว้กับโครงเหล็กที่ติดตั้งไว้เหนือช่องทางจราจรเป็นตัวบ่งบอก ในงานก่อสร้างหรือบำรุงรักษาถนนอาจจะเป็นที่จะต้องใช้สัญญาณไฟจราจรชั่วคราว (สามารถเคลื่อนย้ายได้)เพื่อช่วยจัดการจราจร เช่นจัดเดินรถทางเดียว เป็นต้น

หลักในการควบคุมสัญญาณไฟจราจร

1.วงรอบเวลาในการปิด-เปิดสัญญาณไฟจราจร แต่ละรอบต้องไม่นานเกินไป โดยแต่ละรอบไม่ควรเกิน 4 นาที โดยประมาณ

2.การปิด-เปิดสัญญาณไฟจราจร แต่ละด้านต้องไม่นานเกินไป แต่ละด้านไม่ควรเกิน 1 นาที

3.การปล่อยแต่ละด้านไม่ควรข้ามจังหวะการปล่อยปกติ

4.การควบคุมการปิด-เปิด ต้องประสานสัมพันธ์กับแยกใกล้เคียงทุกด้าน

5.ควบคุมทิศทางตามความเหมาะสม เช่นเร่งระบายรถด้านเข้าเมืองในช่วงเช้าในชั่วโมงเร่งด่วน และระบายรถขาออกเมืองในช่วงเย็น

ยุทธวีธีในการจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร

ในการจับกุมผู้กระทำผิด กฎหมายจราจรในเขตพื้นที่อำเภอเสนางคนิคมในแต่ละครั้ง สภ.อ.เสนางคนิคมได้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามแผนปฏิบัติการตั้งจุดตรวจสัมพันธ์ตำรวจภูธรภาค 3 เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรในเขตุพื้ที่รับผิดชอบ  สกัดกั้นยาเสพติดแบบบูรณาการ นอกจากจุดตรวจสัมพันธ์แล้วยังมีจุดตรวจนอกเวลาราชการคือจุดตรวจ 3ม. 2ข. 1ร.ซึ่งการตั้งจุดตรวจแต่ละครั้งได้มีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรเป็นผู้ควบคุม และได้จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติดังนี้

คนที่ 1 ทำหน้าที่ทักทายผู้ขับขี่รถให้แสดงความเคารบแจ้งให้ทราบถึงภารกิจขอตรวจใบอนุญาตขับขี่,ขอตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมาย หรืออื่น ๆ

คนที่ 2 ทำหน้าที่สังเกตบุคคลภายในรถ

คนที่ 3 ทำหน้าที่ตรวจสิ่งปกติภายในรถ

คนที่ 4 – 5 ทำหน้าที่ซุ่มตรวจหัวท้ายก่อนถึงจุดตรวจประมาณ  50 เมตร

คนที่  6-- 7   ทำหน้าที่ซุ่มตรวจหัวท้ายก่อนถึงจุดตรวจประมาณ  100 เมตร

คนที่ 9 – 10 ทำหน้าที่เตรียมพร้อมโดยถืออาวุธปืนยาวในท่าเฉียงอาวุธเพื่อให้เป็นที่เกรงขามของเหล่ามิชฉาชีพ

คนที่ 11   ทำหน้าที่หัวหน้าประจำชุดจุดตรวจ มีหน้าที่อำนวยการสั่งการควบคุมกำกับดูแล เจ้าหน้าที่ประจำชุด

ในส่วนของผู้กระทำผิดกฎหมาย พรบ.จราจรทางบก ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบนั้นบางครั้งผู้กระทำผิด ชึ่งเป็นเด็กอายุ 15 ปี  ซึ่งเป็นการทำผิดครั้งแรกก็จะว่ากล่าวตักเตือนไปก่อนหรือออกใบเตือนให้ผู้กระทำผิดครั้งที่ 2  นอกจากเจ้าหน้าที่ตั้งจุดตรวจจะเปรียบเทียบปรับที่จุดตรวจแล้วผู้ขอออกใบสั่งที่ไม่พร้อมเรื่องค่าปรับ ก็จะออกใบสั่งเพื่อให้ผู้กระทำผิดจะได้เสียค่าปรับในวันหลัง โดยเน้นความรวดเร็วเป็นหลัก

งานจราจรกับการป้องกันปราบปรามและความมั่นคง

งานจราจรเป็นงานที่ให้บริการสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนโดยทั่วไปให้ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักในการปฏิบัติหน้าที่ของงานจราจรโดยส่วนรวม การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจราจรนั้นยังมีภารกิจที่จะต้องปฏิบัติอีกหลายอย่างเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ส่วนราชการอื่น

ในบางโอกาสงานจราจรก็เกี่ยวข้องกับงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ความมั่นคงของชาติ ซึ่งนอกเหนือจากการให้การบริการ ตามที่กล่าวมาแล้ว ยังต้องสัดกั้นตรวจตรายานพาหนะที่ต้องสงสัยหรืคาดว่ากระทำผิดกฎหมายหรือก่ออาชญากรรม การลักลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของคนต่างด้าว ตลอดจนอาชญากรรมต่างๆที่อาจเกิดขึ้น

- ด้านป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่ปฏิบัติหน้าที่สามารถออกมาสะกัดกั้นตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนีและสามารถร่วมปฏิบัติหน้าที่กับงานอื่นได้

- ด้านความมั่นคง  ได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อป้องกันปราบปรามบุคคลหรือแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมือโดยผิดกฎหมาย และการลักลอบขนยาเสพติด

- สืบสวนหาข่าวอาชญากรรมต่างๆ ยาเสพติด ที่อาจเกิดขึ้น

กฎกระทรวง  กำหนดลักษณะ ขนาด และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ                                                             พ.ศ. 2547

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 (4) แห่งพระราชบัญญัติ รถยนต์ พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไข

เพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ รถยนต์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2542 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก
(1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติ รถยนต์ พ.ศ. 2522
(2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติ รถยนต์ พ.ศ. 2522
ข้อ 2 แผ่นป้ายทะเบียนรถที่นายทะเบียนออกให้ซึ่งมีหมายเลขตรงกับใบคู่มือจดทะเบียนรถให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม มีลักษณะ ขนาด และสี ดังนี้
(ก) ลักษณะและขนาด
(1) แผ่นป้ายทะเบียนรถสำหรับรถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน รถยนต์รับจ้างสามล้อ รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง รถยนต์บริการธุรกิจ รถยนต์บริการทัศนาจร รถยนต์บริการให้เช่า รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล รถพ่วง รถบดถนน รถแทรกเตอร์และรถใช้งานเกษตรกรรมมีขนาดกว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 34 เซนติเมตร แผ่นป้ายแบ่งออกเป็นสองบรรทัด บรรทัดที่หนึ่งเป็นตัวอักษรประจำหมวดตัวที่หนึ่ง ตัวอักษรประจำหมวดตัวที่สองและหมายเลขทะเบียน บรรทัดที่สองเป็นตัวอักษรบอกชื่อกรุงเทพมหานครหรือจังหวัด เว้นแต่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้ใช้คำว่า เบตง
ลักษณะของตัวอักษรประจำหมวด หมายเลขทะเบียน ตัวอักษรบอกชื่อกรุงเทพมหานครหรือจังหวัด และขอบแผ่นป้ายอัดเป็นรอยดุน ตัวอักษรประจำหมวด และหมายเลขทะเบียนมีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6.5 เซนติเมตร กว้างไม่น้อยกว่า 3.5 เซนติเมตร ตัวอักษรบอกชื่อกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดมีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตร กว้างไม่น้อยกว่า 1.5 เซนติเมตร เว้นแต่ตัวอักษรประจำหมวดและชื่อของจังหวัดที่ใช้อักษร ข ง ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฒ ณ ป ฝ ฟ ศ ษ ส ฬ ฮ สระ วรรณยุกต์ และหมายเลข 1 อาจมีขนาดสูงหรือกว้างมากหรือน้อยกว่าที่กำหนดไว้ได้ตามความเหมาะสม ในแผ่นป้ายมีเครื่องหมายเป็นตัวอักษร ขส อยู่ภายในวงกลมอันเป็นรอยดุนที่มุมล่างด้านขวาของแผ่นป้าย สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้
ตัวอักษรประจำหมวดให้ใช้อักษรไทย โดยจะใช้ตัวอักษรใดเป็นตัวอักษรประจำหมวดตัวที่หนึ่งให้เป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนด ตัวอักษรประจำหมวดตัวที่สองให้เริ่มตั้งแต่ ก ถึง ฮ หมายเลขทะเบียนให้ใช้เลขอารบิคและให้เริ่มตั้งแต่ 1 ถึง 9999 เมื่อใช้หมายเลขทะเบียนจนถึงหมายเลข 9999 แล้ว ให้เปลี่ยนตัวอักษรประจำหมวดตัวที่สองโดยให้ใช้พยัญชนะตัวถัดไป เว้นแต่กรณีที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนดให้ใช้พยัญชนะตัวอื่น และให้เริ่มหมายเลขทะเบียนตั้งแต่ 1 ถึง 9999 ใหม่ เมื่อใช้หมายเลขทะเบียนจนถึงหมายเลข 9999 แล้ว ให้ใช้วิธีดังกล่าวซ้ำอีกจนครบพยัญชนะตัวสุดท้ายของตัวอักษรประจำหมวดตัวที่สอง ทั้งนี้ เว้นแต่หมายเลขทะเบียนที่มีกฎกระทรวงกำหนดให้เป็นหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยม และเมื่อใช้ตัวอักษรประจำหมวดตัวที่หนึ่งแก่รถประเภทหรือชนิดใดแล้ว ให้ใช้ตัวอักษรนั้นสำหรับรถประเภท หรือชนิดนั้นจนกว่าจะครบพยัญชนะตัวสุดท้ายของตัวอักษรประจำหมวดตัวที่สองแล้ว จึงให้ใช้ตัวอักษรประจำหมวดตัวที่หนึ่งตัวอื่นสำหรับรถประเภทหรือชนิดนั้นต่อไปได้
(2) แผ่นป้ายทะเบียนรถสำหรับรถจักรยานยนต์มีขนาดกว้าง 17.20 เซนติเมตร ยาว 22 เซนติเมตร แผ่นป้ายแบ่งออกเป็นสามบรรทัด บรรทัดที่หนึ่งเป็นตัวอักษรประจำหมวดตัวที่หนึ่ง ตัวอักษรประจำหมวดตัวที่สอง และตัวอักษรประจำหมวดตัวที่สาม บรรทัดที่สองเป็นตัวอักษรบอกชื่อกรุงเทพมหานครหรือจังหวัด เว้นแต่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้ใช้คำว่า เบตง บรรทัดที่สามเป็นหมายเลขทะเบียน
ลักษณะของตัวอักษรประจำหมวด ตัวอักษรบอกชื่อกรุงเทพมหานครหรือจังหวัด หมายเลขทะเบียนและขอบแผ่นป้ายอัดเป็นรอยดุน ตัวอักษรประจำหมวดและหมายเลขทะเบียนมีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 4 เซนติเมตร กว้างไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร ตัวอักษรบอกชื่อกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดมีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตร กว้างไม่น้อยกว่า 1.3 เซนติเมตร เว้นแต่ตัวอักษรประจำหมวดและชื่อของจังหวัดที่ใช้อักษร ข ง ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฒ ณ ป ฝ ฟ ศ ษ ส ฬ ฮ สระ วรรณยุกต์ และหมายเลข 1 อาจมีขนาดสูงหรือกว้างมากหรือน้อยกว่าที่กำหนดไว้ได้ตามความเหมาะสม ในแผ่นป้ายมีเครื่องหมายเป็นตัวอักษร ขส อยู่ภายในวงกลมอัดเป็นรอยดุนที่มุมล่างด้านขวาของแผ่นป้าย สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้
ตัวอักษรประจำหมวดทุกตัวให้ใช้อักษรไทย โดยให้เริ่มตั้งแต่ ก ถึง ฮ หมายเลขทะเบียนให้ใช้เลขอารบิค และให้เริ่มตั้งแต่ 1 ถึง 999 เมื่อใช้หมายเลขทะเบียนจนถึงหมายเลข 999 แล้ว ให้เปลี่ยนตัวอักษรประจำหมวดตัวที่สามโดยให้ใช้พยัญชนะตัวถัดไป เว้นแต่กรณีที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนดให้ใช้พยัญชนะตัวอื่น และให้เริ่มหมายเลขทะเบียนตั้งแต่ 1 ถึง 999 ใหม่ เมื่อใช้หมายเลขทะเบียนจนถึงหมายเลข 999 แล้ว ให้ใช้วิธีดังกล่าวซ้ำอีกจนครบพยัญชนะตัวสุดท้ายของตัวอักษรประจำหมวดตัวที่สาม แล้วจึงให้เปลี่ยนตัวอักษรประจำหมวดตัวที่สองโดยใช้พยัญชนะตัวถัดไป เว้นแต่กรณีที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนดให้ใช้พยัญชนะตัวอื่นและให้เริ่มหมายเลขทะเบียนตั้งแต่ 1 ถึง 999 ใหม่ เมื่อใช้หมายเลขทะเบียนจนถึงหมายเลข 999 แล้ว ก็ให้ใช้วิธีดังกล่าวซ้ำอีกจนครบพยัญชนะตัวสุดท้ายของตัวอักษรประจำหมวดตัวที่สอง แล้วจึงให้เปลี่ยนตัวอักษรประจำหมวดตัวที่หนึ่งโดยใช้พยัญชนะตัวถัดไป เมื่อใช้หมายเลขทะเบียนจนถึงหมายเลข 999 หรือตัวอักษรประจำหมวดตัวที่สามหรือตัวอักษรประจำหมวดตัวที่สองจนครบพยัญชนะตัวสุดท้าย แล้วแต่กรณีก็ให้ใช้วิธีดังกล่าวซ้ำอีก

(3) แผ่นป้ายทะเบียนรถสำหรับรถยนต์ของบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูตให้มีขนาดกว้าง 11

เซนติเมตร ยาว 38.7 เซนติเมตร ตัวอักษร ตัวเลข และขีดเป็นรอยดุน ตอนหน้าแถวบนมีตัวอักษร ท ขนาดสูง 4 เซนติเมตร ใต้ตัวอักษร ท มีตัวเลขอารบิคเริ่มตั้งแต่ 1 ขนาดสูง 4 เซนติเมตร เป็นรหัสแทนชื่อประเทศ ระหว่างตัวอักษรและตัวเลขดังกล่าวมีขีดตามทางยาว ขนาดกว้าง 1.1 เซนติเมตร ยาว 4 เซนติเมตร เหนือขีดมีเครื่องหมายเป็นตัวอักษร ขส อยู่ภายในวงกลมอัดเป็นรอยดุน สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ หลังขีดมีหมายเลขทะเบียนเป็นเลขอารบิค ขนาดสูง 7.2 เซนติเมตร หมายเลขทะเบียนให้เริ่มตั้งแต่ 1 ถึง 9999
(4) แผ่นป้ายทะเบียนรถสำหรับรถยนต์ของบุคคลในหน่วยงานพิเศษของสถานทูตต่างๆ ให้มีลักษณะและขนาดเช่นเดียวกับแผ่นป้ายตาม (3) เว้นแต่ตัวอักษรให้ใช้ตัวอักษร พ
(5) แผ่นป้ายทะเบียนรถสำหรับรถยนต์ของบุคคลในคณะผู้แทนทางกงสุลให้มีลักษณะและขนาดเช่นเดียวกับแผ่นป้ายตาม (3) เว้นแต่ตัวอักษรให้ใช้ตัวอักษร ก
(6) แผ่นป้ายทะเบียนรถสำหรับรถยนต์ของบุคคลในองค์การระหว่างประเทศหรือทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ ซึ่งประจำอยู่ในประเทศไทยให้มีลักษณะและขนาดเช่นเดียวกับแผ่นป้ายตาม (3) เว้นแต่ตัวอักษรให้ใช้ตัวอักษร อ ตัวเลขอารบิคใต้ตัวอักษร อ เป็นรหัสแทนชื่อองค์การหรือทบวงการชำนัญพิเศษ

(7) แผ่นป้ายทะเบียนรถสำหรับรถจักรยานยนต์ของบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูตบุคคลในหน่วยงาน

พิเศษของสถานทูตต่างๆ บุคคลในคณะผู้แทนทางกงสุลและบุคคลในองค์การระหว่างประเทศหรือทบวงการ

ชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ ซึ่งประจำอยู่ในประเทศไทยให้มีลักษณะและตัวอักษรเช่นเดียวกับแผ่นป้ายตาม

(3) (4) (5) หรือ (6) แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขนาดของแผ่นป้ายให้มีขนาดกว้าง 9 เซนติเมตร ยาว 27เซนติเมตร

ตัวอักษรและตัวเลขรหัสแทนชื่อประเทศ องค์การหรือทบวงการชำนัญพิเศษ มีขนาดสูง 3.5 เซนติเมตร กว้าง

0.5 เซนติเมตร หมายเลขทะเบียนหลังขีดมีขนาดสูง 5 เซนติเมตร กว้าง 0.5 เซนติเมตร
(ข) สี

(1) แผ่นป้ายทะเบียนรถสำหรับรถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน

เจ็ดคน รถยนต์รับจ้างสามล้อ และรถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง พื้นแผ่นป้ายเป็นสีเหลืองสะท้อนแสง ตัวอักษรประจำหมวด หมายเลขทะเบียน ตัวอักษรบอกชื่อกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดและขอบแผ่นป้ายของรถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัดเป็นสีแดง รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนเป็นสีดำ รถยนต์รับจ้างสามล้อเป็นสีเขียว และรถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้างเป็นสีน้ำเงิน

(2) แผ่นป้ายทะเบียนรถสำหรับรถยนต์บริการธุรกิจ รถยนต์บริการทัศนาจรและรถยนต์บริการให้เช่า

พื้นแผ่นป้ายเป็นสีเขียวสะท้อนแสง ตัวอักษรประจำหมวด หมายเลขทะเบียน ตัวอักษรบอกชื่อกรุงเทพมหานคร

หรือจังหวัด และขอบแผ่นป้ายเป็นสีขาว

(3) แผ่นป้ายทะเบียนรถสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน

รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล และรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล พื้นแผ่นป้ายเป็นสีขาวสะท้อนแสงตัวอักษรประจำหมวด หมายเลขทะเบียน ตัวอักษรบอกชื่อกรุงเทพมหานครหรือจังหวัด และขอบแผ่นป้ายของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคนเป็นสีดำ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคนเป็นสีน้ำเงิน รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลเป็นสีเขียว และรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลเป็นสีแดง ส่วนแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ที่ใช้หมายเลขทะเบียนที่มีกฎกระทรวงกำหนดให้เป็นหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยม จะมีสีของพื้นแผ่นป้าย ตัวอักษรประจำหมวด หมายเลขทะเบียน ตัวอักษรบอกชื่อกรุงเทพมหานครหรือจังหวัด และขอบแผ่นป้ายแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนด
   (4) แผ่นป้ายทะเบียนรถสำหรับรถพ่วง รถบดถนน รถแทรกเตอร์ และรถใช้งานเกษตรกรรม พื้นแผ่นป้ายเป็นสีส้มสะท้อนแสง ตัวอักษรประจำหมวด หมายเลขทะเบียน ตัวอักษรบอกชื่อกรุงเทพมหานครหรือจังหวัด และขอบแผ่นป้ายเป็นสีดำ

(5) แผ่นป้ายทะเบียนรถสำหรับรถจักรยานยนต์ พื้นแผ่นป้ายเป็นสีขาว ตัวอักษรประจำหมวด

หมายเลขทะเบียน ตัวอักษรบอกชื่อกรุงเทพมหานครหรือจังหวัด และขอบแผ่นป้ายเป็นสีดำ
     (6) แผ่นป้ายทะเบียนรถสำหรับรถจักรยานยนต์ที่ใช้รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร พื้นแผ่นป้ายเป็นสี

เหลืองสะท้อนแสง ตัวอักษรประจำหมวด หมายเลขทะเบียน ตัวอักษรบอกชื่อกรุงเทพมหานครหรือจังหวัด และ

ขอบแผ่นป้ายเป็นสีดำ

(7) แผ่นป้ายทะเบียนรถสำหรับรถยนต์ของบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูต พื้นแผ่นป้ายเป็นสีขาว

ตัวอักษร ตัวเลข และขีดเป็นสีดำ
               (8) แผ่นป้ายทะเบียนรถสำหรับรถยนต์ของบุคคลในหน่วยงานพิเศษของสถานทูตต่างๆ รถยนต์ของบุคคลในคณะผู้แทนทางกงสุล และรถยนต์ของบุคคลในองค์การระหว่างประเทศหรือทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ ซึ่งประจำอยู่ในประเทศไทย พื้นแผ่นป้ายเป็นสีฟ้า ตัวอักษร ตัวเลขและขีดเป็นสีขาว
              (9) แผ่นป้ายทะเบียนรถสำหรับรถจักรยานยนต์ของบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูตบุคคลในหน่วยงานพิเศษของสถานทูตต่างๆ บุคคลในคณะผู้แทนทางกงสุล และบุคคลในองค์การระหว่างประเทศ หรือทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติซึ่งประจำอยู่ในประเทศไทย ให้มีสีเช่นเดียวกับ (7) หรือ (8) แล้วแต่กรณีพื้นแผ่นป้ายทะเบียนรถประเภทใดจะมีรูปภาพที่สามารถอธิบายหรือมองเห็นความหมายในภาพที่ปรากฏเสมือนของแท้จริง (Graphic) นั้นเองได้ ให้เป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนด
ข้อ 3 แผ่นป้ายทะเบียนรถให้ติดตรึงไว้ในที่ที่เห็นได้ง่ายที่หน้ารถหนึ่งแผ่น และที่ท้ายรถหนึ่งแผ่น เว้นแต่รถจักรยานยนต์หรือรถพ่วงให้ติดตรึงที่ท้ายรถหนึ่งแผ่น การติดตรึงแผ่นป้ายต้องไม่กระทำในลักษณะที่วัสดุที่ยึดแผ่นป้ายนั้นอาจปิดบังหรือปิดทับตัวอักษรประจำหมวด หมายเลขทะเบียน และตัวอักษรบอกชื่อกรุงเทพมหานครหรือจังหวัด และต้องไม่นำวัสดุหรือสิ่งอื่นใดไม่ว่าจะก่อให้เกิดแสงสว่างหรือเรืองแสงหรือไม่ก็ตามมาปิดทับ บัง หรือติดไว้ในบริเวณใกล้เคียงกับแผ่นป้ายทะเบียนรถจนไม่สามารถมองเห็นตัวอักษรประจำหมวด หมายเลขทะเบียน หรือตัวอักษรบอกชื่อกรุงเทพมหานครหรือจังหวัด
ข้อ 4 เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีให้ติดที่ด้านในของกระจกกันลมด้านหน้ารถ โดยหันข้อความด้านหน้าของเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีออกด้านนอกรถ เว้นแต่รถจักรยานยนต์ รถพ่วง รถบดถนน รถแทรกเตอร์ รถใช้งานเกษตรกรรม และรถอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงให้ติดในที่ที่สามารถมองเห็น ข้อความด้านหน้าของเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีได้ชัดเจน

ข้อ 5 แผ่นป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2539) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติ รถยนต์ พ.ศ. 2522 ที่ทางราชการได้จัดทำไว้แล้วก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ นาย

ทะเบียนจะออกให้แก่รถที่จดทะเบียนแล้วในวัน หรือหลังจากวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับได้ต่อไปไม่เกินหนึ่ง

ร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
ข้อ 6 บรรดาแผ่นป้ายทะเบียนรถที่นายทะเบียนออกให้ไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับและที่

นายทะเบียน จะออกให้แก่รถที่จดทะเบียนแล้วตามข้อ 5 แห่งกฎกระทรวงนี้ ให้ใช้ได้ต่อไป เว้นแต่เจ้าของรถมี

ความประสงค์จะขอเปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียนรถหรือมาแจ้งดำเนินการทางทะเบียนต่อนายทะเบียนเกี่ยวกับการ

โอน เปลี่ยนสี หรือเปลี่ยนเครื่องยนต์ ให้นายทะเบียนเปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นแผ่นป้ายทะเบียนรถตาม

กฎกระทรวงนี้ โดยให้เจ้าของรถเสียค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
ข้อ 7[1] กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
                               
*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันแผ่นป้าย

ทะเบียนรถจักรยานยนต์ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2539) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติ รถยนต์ พ.ศ. 2522 มีลักษณะ ขนาด และรูปแบบที่ไม่เหมาะสม ทำให้ไม่สามารถมองเห็น

ตัวอักษรบอกชื่อจังหวัดได้ชัดเจนและยากแก่การตรวจสอบ ประกอบกับยังมิได้มีการกำหนดแผ่นป้ายทะเบียน

รถจักรยานยนต์สำหรับใช้รับจ้างบรรทุกคน โดยสารให้มีลักษณะแตกต่างไปจากแผ่นป้ายทะเบียน

รถจักรยานยนต์โดยทั่วไป และยังมิได้มีการกำหนดลักษณะ ขนาด และรูปแบบของแผ่นป้ายทะเบียนรถสำหรับ

หมายเลขทะเบียนที่ได้จากการประมูล ดังนั้น จึงสมควรปรับปรุงลักษณะ ขนาด และรูปแบบของแผ่นป้าย

ทะเบียนรถเสียใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และสมควรปรับปรุงรูปแบบของกฎกระทรวงเสียใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับ

รูปแบบกฎกระทรวงในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้